Правильный уход очень важен.

Уже давно было заявлено, что искусственное покрытие не требует ухода. Это не только миф, но и опасное решение. Необходимость ухода за искусственным покрытием является основополагающим принципом,  как из эстетических соображений, так и для соблюдения безопасности  и условий влияющих на качество игры и долгий срок службы.

Эстетичность.

Хорошее поле привлекает игроков любых видов спорта и проявляет желание сыграть на нем еще раз. Не ухоженное поле, напротив, может совсем оттолкнуть игроков и повлечь за собой бессмысленное его разрушение (порчу).

Безопасность.

Пренебрежение уходом  может повлечь за собой целый ряд опасностей для игроков, а это в свою очередь может нанести ущерб  и в дальнейшем  снизить положительные качества искусственного покрытия.

Условия, влияющие на качество игры.

Отсутствие ухода будет вызывать дискомфорт и разочарование игроков, так как безусловно повлияет на такие факторы игры как:

-  скорость мяча;

-  качение мяча (движение мяча на поверхности);

-  отскок мяча;

- амортизация (возможность совершать разные маневры из-за жесткости материалов);

-  силу трения кожных покровов спортсмена о поверхность поля.

Долговечность.

В конечном итоге, отсутствие ухода значительно снизит продолжительность срока службы синтетического покрытия, что соответственно повлияет на отдачу от инвестиций.

Примеры полей с некачественным уходом.

Основные правила по уходу.

Не предпринимайте никаких действий, не уведомив заранее компанию установившую покрытие. Как правило, гарантия имеет непосредственное отношение к правильному уходу за установленным полем, а отсутствие технического обслуживания, или неправильный уход,  может привести к аннулированию гарантии.

Не применяйте никаких химических препаратов, не проконсультировавшись с компанией – поставщиком. Многие химические средства могут нанести вред покрытию, особенно средства,  изготовленные на нефтяной основе.  Необходимо соблюдать осторожность во избежание попадания всех нефтепродуктов, в том числе  машинного масла для обслуживающей техники. Заправлять уборочные машины  всегда следует вне зоны игрового покрытия.

Те химические средства, которые могут быть использованы для синтетических покрытий, соответственно после полученного разрешения от компании - поставщика, включают альгециды, mоssicides - средства для борьбы с сорняками и льдом.

В случае если, вы не получали руководство по уходу от компании – поставщика, позаботьтесь о получении этого важного  документа перед эксплуатацией поля.

Игровое  оборудование.

Рекомендованы портативные ворота. Их можно перемещать по полю, с целью обеспечения  равномерного износа.  Для того, чтобы не повредить поле, передвигая ворота, следует использовать транспортировочные ролики.

Разметку следует  наносить согласно информации  и правилам по  эксплуатации искусственного газона.  Также, согласно правилам по эксплуатации искусственно покрытия, следует разместить  информацию  о том, что на территории запрещено курить, есть мороженое и жевать жвачку, а также указать места, где можно выбросить мусор.

Регулярный уход.

1. Чистка покрытия. Расчесывание ворса.

Покрытие необходимо чистить регулярно в соответствии с рекомендациями производителей. Частота чистки зависит от частоты эксплуатации – чем больше вы используете покрытие, тем чаще оно должно подвергаться чистке.

Основным эффектом чистки является выравнивание засыпного материала, обеспечивая равномерное его распределение. Второй важной целью расчесывания синтетического покрытия является предотвращение наклона ворса травы. Множество синтетических волокон имеют  тенденцию  наклоняться в разном направлении  или проминаться по мере использования. Во избежание чего необходимо регулярное расчесывание в разных направлениях, которое поможет волокнам сохранять вертикальное положение.

На рынке существует большое разнообразие щеток разной степени эффективности. Наиболее используемыми среди них  являются щетки для регулярной чистки – расчесывания, выпрямления и чистки, которые обычно крепятся к задней части трактора, это может либо гидравлическая, либо обычная насадка. Эти насадки особенно эффективны для выравнивания покрытия. Вращающиеся щетки рекомендуются для удаления мусора с поверхности,  такие щетки имеют определенные режимы вращения для выравнивания ворса. Рекомендуемая скорость трактора не должна превышать 5 км в час, а также следует избегать резких поворотов.

Всегда расчесывайте поле в разных направлениях, так как расчесывание поля в одном направлении может привести к тому, что ворс примет именно то направление, в котором вы его расчесываете. Зоны наиболее эксплуатируемые, требуют дополнительного ухода, так  как им свойственно наибольшее повреждение засыпки и ворса в зависимости от интенсивности игры.  Максимальный эффект  расчесывания достигается при работе с сухим покрытием.

Используйте только те щетки, которые рекомендованы производителем.

Всегда расчесывайте  поле в разных направлениях.

Регулярный уход.

2. Сохранение уровня заполнения.

Зоны пенальти, и вратарские зоны наиболее подвержены истощению уровня засыпного материала.

Персонал, обслуживающий поле должен быть осведомлен об этом и предварительно  подготовиться к дополнительной засыпке до необходимого уровня.

Во время интенсивной эксплуатации поля, может возникнуть необходимость в ежедневной  досыпке.  Когда засыпной материал начинает накапливаться на краях поля, он должен быть очищен от мусора, и уже в очищенном состоянии,  распределиться обратно по полю.

Данная процедура может занять какое - то время. Компания – поставщик даст рекомендации относительно необходимости дополнительной засыпки и ее периодичности.

Дополнительная засыпка должна производиться легким оборудованием, либо руками, тем, что наиболее рекомендовано.  Владельцу поля, рекомендуется приобрести дополнительный засыпной материал вместе  с поставкой поля, так как он всегда имеется в наличии. Уровень заполнения засыпного материала  должен проверяться  еженедельно.

Также, необходимо проводить ежегодное обследование всего поля для того, чтобы определить уровень засыпки, который должен соответствовать  инструкции поставщика.  Тип гранул для дополнительной засыпки  определяется производителем.

Недостаточное количество      Засыпка обычно

засыпки приводит  к                  разносится

разрушению волокна.               по разным частям поля.

Регулярный уход.

3. Сохранение покрытия в чистоте.

Мусор может оказаться в любом месте в любое время, его  необходимо удалить с поля как можно скорее. На поле не должно быть ни еды, ни напитков. Столь же проблематична жевательная резинка, не смотря на то, что может быть легко устранена путем замораживания.  Курение строго запрещено.

Если не убирать органический мусор, такой как листья, иголки  и сорняки, он может смешаться с гранулятом,  в  следствие чего, покрытие  может стать жестче, а это в свою очередь приведет к загрязнению дренажной системы , а все  это приведет к образованию водорослей, мха или росту сорняков. Проблемы с органическим мусором могут возникнуть через год.  В самый уязвимый период, чистку необходимо проводить ежедневно.

Если на поле образовались слипшиеся комочки засыпки, их  необходимо разбить на мелкие частицы.

Также, рекомендуется избегать лиственных деревьев расположенных близко к полю.

Менее частый уход.

1. Разуплотнение.

Проверьте плотность покрытия, особенно в наиболее эксплуатируемых зонах. В случае обнаружения разуплотнения необходимо связаться с компанией – поставщиком. Некоторые компании предоставляют оборудование для устранения данной проблемы, а некоторые берут на себя обязательства об  устранении проблемы согласно договору об уходе. Менеджер по обслуживанию может легко проверить плотность покрытия с помощью качения (колебания) мяча по полю. На покрытии с неравномерной плотностью будет видно колебание мяча, а наиболее интенсивное колебание обычно является признаком износа или разуплотнения покрытия.

Оборудование для устранения разуплотнения.

2.Проверка швов.

Если вы обнаружили разуплотнение швов в каком – либо месте, свяжитесь с компанией – поставщиком как можно скорее, и настаивайте  на немедленном ремонте в соответствии с условиями гарантии.  Не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно.

Поле с  разошедшимися швами

не безопасно для игры, и может

являться причиной травм.

Менее частый уход.

3. Полив и орошение.

В периоды теплого времени года поля с искусственным покрытием будут нагреваться. Поверхность может нагреться до такой температуры, что станет ощутимой для  игроков. Кроме того, нагретая поверхность может способствовать получению фрикционных ожогов, так как температура кожи достигает приблизительно 60 ◦С, что является причиной получению ожогов. В жаркий день  совокупность горячей кожи и нагретого покрытия в дополнение к трению (повышение температуры) при скольжении по поверхности, делает практически неизбежным возникновение ожогов.

Вода обладает несколькими эффектами:  увлажняет покрытие, охлаждает, придает устойчивость и прочность волокнам и тем самым предотвращает их износ. После сильного дождя желательно, проверить уровень засыпки, так как он может быть нарушен. Это может быть особенно важным, если поле имеет наклон и засыпка сместилась по уровню наклона.

Периодически проверяйте        Для того, чтобы  избежать

оросительную  систему.            застоя воды на поле,

очень важен хороший

дренаж.

4. Влажная уборка поля.

Когда на поле появляется значительное уплотнение и накопление детрита или  нарушается водопроницаемость,  используйте специализируемую технику, которая способна собирать засыпной материал, очищать его и распределять обратно по полю. Такие процедуры обычно проводятся специализированными компаниями или компанией - поставщиком.

Менее частый уход.

5. Зимний уход.

Поля, оснащенные системой - обогрева способствуют комфортной игре зимой, поскольку в большинстве случаев, система обогрева обеспечивает почти такие же игровые  качества, как и в летнее время. Не смотря на то, что установка системы обогрева футбольного поля, эксплуатация и механическое удаление снега  может стоить не дешево, данный вид услуг как правило, все еще требуется.

Механическое удаление снега с поля должно производиться только обученным персоналом, с помощью специально разработанного оборудования, одобренного производителем.  Несоответствующее оборудование и / или неосторожное использование может вызвать серьезные и дорогостоящие повреждения покрытия.

Антиобледенительные химические средства  должны использоваться с осторожностью так как, они могут оказывать влияние на экологическое состояние покрытия, на обувь и одежду игроков, и даже на покрытие в раздевалках. Перед применением, каких – либо химических средств, необходимо известить об этом производителя.

6. Мох, водоросли, сорняки.

Если поле еще не слишком поражено сорняками, то их можно легко удалить руками, а вот  удаление мха и водорослей требует специалиста, как правило, использующего  специфические химические вещества и технику для удаления остатков. При обнаружении данной проблемы, следует, как можно раньше обратиться за советом в компанию установившую поле. Чем дольше вы будете  оттягивать решение проблемы  устранения пораженных участков, тем больше она будет становиться.

Менее частый уход.

7. Прилегающие территории.

Самой важной конструктивной особенностью является избежание загрязнения, причинами которого могут являться:  игроки, окружающая растительность, ветер и животные.

Обычно, кратчайшим путем к полю у игроков, является дорожка между полем и раздевальной. Следовательно, если дорожка не убрана, грязь легко попадает на поле, цепляясь за обувь игроков. Чтобы избежать этого, убедитесь, что дорожка в надлежащем состоянии и у входа на поле расположен коврик для чистки обуви.

Еще одним хорошим решением, будет являться наличие асфальта или бетонных плит вокруг поля. Это предотвратит попадание земли и грязи на поле со стороны зрителей и обеспечит стабильный беспрепятственный доступ уборочных машин вокруг поля.

Если на территории, прилегающей к полю находится другая растительность, она неизбежно будет попадать на поле, например во время стрижки травы. Старайтесь оставить расстояние между территорией с растительностью и искусственным полем. Барьером может послужить ограждение или зона с отсутствующей растительностью.

Загрязнения, в частности семена деревьев, также будут попадать на поле. Учитывайте эти факторы при выборе местонахождения поля.

Животные, особенно птицы, также будут являться источником загрязнения поля. Такие загрязнения необходимо удалить с поля как можно скорее, так как они могут благоприятствовать появлению мха, водорослей и росту сорняков.

Портал по уходу ФИФА.

Для ответственных производителей, сейчас является актуальным, предоставление книги учета работы, как способ записи содержания и эксплуатации поля. Подобные книги  учета работ позволят владельцам поля фиксировать время и программу ухода, проведенные операции, используемую технику и т.д., а также фиксировать моменты эксплуатации поля.

Для того чтобы облегчить задачу Менеджерам производителя, ФИФА разработала новую онлайн книгу учета работ которая:

-  предоставляет еженедельное, ежемесячное и двухгодичное ведение руководства по уходу;

- гарантирует, что все проведенные работы фиксируются;

- включает в себя виртуальное обучение ФИФА  дополнительным знаниям об обслуживании искусственных полей.